## Slide 1: CHIPMUNKS 2.0 Chips & Circuits
Guido Visser – Laura Veerkamp – Floris kuipers

## Slide 2: Constraint optimalisation problem

## Slide 3: Gates verbinden Via NETLIST
[(1,2), (9,17), (7,20), (12,13)]
3D bewegen kan ook! Er zijn 7 niveaus in de hoogte

## Slide 4: ASTAR Algorithme
Pad zoek algorithme
Zoekt het goedkoopste pad
Heuristiek bepaalt wat goedkoop is?
Kleinere afstand is goedkoper
Extra kosten rondom gates

## Slide 5: Extra kosten voorkomen ingebouwde gates

## Slide 6: Sorteren van de netlist
ASTAR legt paden één voor één
Paden mogen elkaar niet kruizen
Volgorde bepaalt de uitkomst
Dus sorteren!
LENGTE
VOORKOMEN VAN GATES
Netlist: [(19,18), (19,14),(19,23),(19,25),(14,25),(14,18)]

## Slide 7: Astar v1.0 RANDOM STAPVOORKEUR
Het goedkoopst mogelijke pad kan op veel manieren
Algorithme heeft geen voorkeur hoe het een pad legt
Hierdoor: uitkomsten verschillen
METHODE: We testen met zowel de random als de niet random versie
Beide paden zijn gelijk in kosten

## Slide 8: Methode 1: sorteren van netlist
Verschillende netlistvolgordes zijn getest:
Originele volgorde
Lange verbindingen eerst
Korte verbindingen eerst

## Slide 9: Methode 1: netlist volgorde & extra kosten
Gesorteerd op “gate-frequency”:
Verbindingen met veelvoorkomende gates komen eerst
Extra kosten geintroduceerd om het insluiten van gates te voorkomen:
Punten rondom gates zijn duurder gemaakt
Punten rondom punten rondom gates zijn duurder gemaakt

## Slide 10: Best parameters results
These tests are run with the best parameters from the previous experiment
Lower bound is the sum of all the shortest distances between gates in a netlist

## Slide 11: VISUALISATIE
Verschillende kleuren om verbindingen te onderscheiden
Mouse-over gate-nummers
Kan zien wat er beter kan:
Ingesloten gates
Suboptimale paden

## Slide 12: Zonder random stapvoorkeur
Stapvoorkeuren:
XYZ, XZY, YXZ, YZX, ZXY, ZYX
Maakt niet veel uit..
Resultaten minder goed dan met random stapvoorkeur!

## Slide 13: Netlist-Volgorde-Algorithme
Lastig om oplossingen te vinden
Verbindingen kunnen niet allemaal gelegd worden
Idee: Bij vastlopen het laatst gelegde pad achterin de netlist zetten en verder gaan

## Slide 14: RESULTATEN NETLIST-VOLGORDE-ALGORITHME
These tables show the results of